ООО НПО «Липецкптицесервис»

Бункер хранения сухих кормов

БСК-Ц

ПАСПОРТ

г. Липецк-2011

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Бункер хранения сыпучих веществ БСК-Ц, в дальнейшем бункер предназначен для хранения сыпучих веществ (кормов) 
Бункер применяется в птицеводстве, животноводстве, комбикормовой промышленности и в других отраслях хозяйства.

  - Бункер изготовлен из оцинкованной стали; опоры, лестницы и некоторые другие конструкционные элементы изготовлены из черного металлопроката с дальнейшей их покраской.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

  - Основные параметры и характеристики бункера соответствуют указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Основные параметры бункеров БСК-Ц.

| Тип Размер | БСК-5Ц | БСК-9Ц | БСК-14Ц | БСК-19Ц | БСК-24Ц | БСК-15Ц | БСК-25Ц | БСК-35Ц | БСК-60Ц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес бункера (нетто) кг. | 240 | 420 | 495 | 570 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1750 |
| D мм. | 1550 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 3140 | 3140 | 3140 | 3912 |
| А мм. | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 | 850 | 850 | 850 | 750 |
| Б мм. | 1150 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2720 | 2720 | 2720 | 3490 |
| В мм. | 340 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1180 |
| Г мм. | 4750 | 4760 | 5880 | 7000 | 8120 | 5300 | 6430 | 7550 | 8960 |
| V (объем) м3 | 5,5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 15 | 25 | 35 | 60 |

Таблица 2.

Бункера БСК-Ц, изготавливаемые по специальному заказу.

| Тип Размер | БСК-2Ц | БСК-3Ц | БСК-90Ц |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес бункера (нетто) кг. | 113 | 140 | 2080 |
| D мм. | 1550 | 1550 | 3912 |
| А мм. | 850 | 850 | 750 |
| Б мм. | 1150 | 1150 | 3490 |
| В мм. | 340 | 340 | 1180 |
| Г мм. | 2900 | 3600 | 11250 |
| V (объем) м3 | 2,3 | 3,5 | 90 |

Рисунок 1. ( К таблицам 1 и 2)

Общие характеристики для всех типов бункеров.

- Угол наклона конической части:

Верхний конус – 1160

Нижний конус - 550

- Диаметр нижней горловины – 400 мм.

- Диаметр верхней горловины – 500 мм.

Характеристики спиральной системы подачи корма.

Таблица 3.

| Рабочий орган |  | Спираль Ø90 | СпиральØ125 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность (при однопоточной системе загрузки)* | Т./час. | 2 – 2.5 | 4 - 5 |
| Производительность (при двухпоточной системе загрузки)* | Т./час. | 4 – 5 | 8 - 10 |
| Угол изгиба трубы (колено) |  | 300 - 450 | 300 |
| Максимальная длина системы загрузки | М. | 50 | 30 |
| Максимальный уровень шума, не более | Дб. | 40 | 40 |
| Электродвигатель |  |
| Мощность | кВт. | 1,5 | 1,5 |
| Частота вращения | Мин -1 | 1500 | 1500 |

* - Производительность системы загрузки зависит от угла наклона.

Максимальная производительность – при горизонтальном расположении трубы и спирали.

Минимальная – при расположении системы под углом.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации бункера БСК-Ц руководствуйтесь ГОСТом 12.2.042 «Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства», «Правилами устройства электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

  - К монтажу и эксплуатации бункера допускаются лица, изучившие устройство, правила эксплуатации и прошедшие инструктаж по соблюдению правил эксплуатации, а также имеющие группу по технике безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже 3.

  - Следите за исправностью электрооборудования, не работайте без заземления электродвигателя. Нулевой провод электрооборудования должен иметь металлическую связь с узлами заземления. Включение электродвигателя без заземления запрещено.

  - Конструкция бункера не содержит горючих материалов и является пожаробезопасной. Мероприятия пожарной безопасности бункера в составе объема эксплуатации обеспечивают потребителя в соответствии с ГОСТом 12.1.004.

  - Уровень шума от работающей системы раздачи корма бункера в помещении, не должен превышать 40 ДБ.

  - При эксплуатации системы раздачи корма бункера не возникает электрических зарядов, электромагнитных полей и ионизирующих излучений. В соответствии с нормами предельно допустимых Индустриальных радиопомех система раздачи корма не попадает в определение «Источник радиопомех».

  - Электродвигатель и корпус системы раздачи корма должен быть надежно заземлен в соответствии с требованиями ГОСТа и РМЭК 335-1.

- ПОДГОТОВКА БУНКЕРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При установке бункера необходимо предусмотреть, чтобы электродвигатель не подвергался прямому воздействию солнечных лучей и воды

  - Монтаж бункера и подвод электроэнергии к нему должен производится в соответствии с настоящим «Руководством по эксплуатации», «Правилами устройства электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда при безопасной эксплуатации электроустановок», «Типовыми инструкциями по технике безопасности при монтаже оборудования на фермах».

  - Бункер устанавливается на заранее подготовленной площадке по схеме установки бункера, прилагаемой к инструкции по сборке. При установке бункера необходимо соблюдать рекомендации, изложенные в данном разделе:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУНКЕРА И СИСТЕМЫ РАЗДАЧИ КОРМА

  - Подключение системы раздачи корма к сети переменного тока 380В производить только через автоматический выключатель с  номинальным током.
Эксплуатация без автоматических выключателей не допускается. Не допускается использовать автоматические выключатели, завышенные по номинальному току и без защиты от короткого замыкания.
Обеспечьте горизонтальность ввода кабеля в клеммную коробку с помощью сальникового  уплотнителя и силиконового герметика.

  - Проверить надежность крепления привода системы раздачи корма.

  - Проверить натяжку ремня. При необходимости натяжными болтами подтянуть его.

  - Проверить натяжку цепи. При необходимости - подтянуть.

  - Проверить направления вращения вала системы раздачи корма. Если направление вращения не соответствует навивке спирали, поменять два провода на автоматическом выключателе.

  - Проведя пробный пуск и устранив недостатки, если они были обнаружены в процессе подготовки системы раздачи корма к использованию - включить в работу.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание бункера ТО-1 проводить один раз в три месяца.

  - Техническое обслуживание ТО-1 включает в себя:

- Наружный осмотр бункера;

- Чистку адаптера от грязи и пыли;

- Проверку натяжения ремня и цепи, при необходимости подтянуть;

- Обратить особое внимание на крепление частей системы раздачи корма.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Бункер поставляется в разобранном виде.

  - Комплектация зависит от заказа и соответствует прилагаемой документации.

- СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

  - Составные части бункера консервации не подлежат

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Транспонирование бункера производится железнодорожным или автомобильным транспортом.

  - Условия хранения бункера Ж2 по ГОСТ 15150

  - Способы погрузки, размещения и крепления должны обеспечить сохранность бункера

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

  - Бункер хранения сухих кормов БСК_______________________

Заводской номер ___________________________________________________

Дата выпуска ______________________________________________________

  - Изготовитель гарантирует работу бункера в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

  - Адрес и телефон гарантийной службы

Адрес 398902, г. Липецк, ул. Юношеская 49-а

Тел (4742) 40-82-69

Факс (4742) 40-82-70

Дата продажи «       » ____________ 201__ г

Представитель ООО НПО «Липецкптицесервис»

__________________________________

# Text boxes

Подпись лица, ответственного за продажу